Streszczenia:

# Mgr inż. Przemysław Sadowski

"Badanie charakterystyki transportu molekularnego przez błony komórkowe
poddane elektrochemioterapii"


 Celem pracy jest zbadanie mechanizmu transportu substancji
przez błony biologiczne poddane elektroporacji. Elektroporacja polega na
wytworzeniu hydrofilowych porów w błonie przy użyciu pola elektrycznego.
Powstałe elektropory przewodzą cząsteczki, które normalnie nie
przedostają się przez błonę biologiczną. Mimo wielu praktycznych
zastosowań elektroporacji, w tym klinicznych, nie znamy dokładnie
mechanizmu zwiększania przepuszczalności błony po ekspozycji na pole
elektryczne. Nie wiadomo do jakiego stopnia jest to wynikiem tworzenia
stabilnych hydrofilowych kanałów, zwanych elektroporami, a na ile
chwilowej reorganizacji lipidów tworzących błonę. Celem badań będzie
określenie mechanizmu tworzenia porów oraz ich zdolności do
przewodzenia, w zależności od właściwości fizykochemicznych
transportowanych cząsteczek, a także ich kształtu, rozmiaru i
sztywności. Pod uwagę zostaną wzięte również właściwości cząsteczek
lipidowych budujących błonę oraz środowiska, w którym jest ona
zawieszona. Badania transportu różnych substancji zostaną przeprowadzone
przy użyciu specjalnie w tym celu skonstruowanego systemu pomiarowego w
oparciu o metodę fluorescencyjną. Wyniki mogą być przydatne przy
optymalizacji elektrochemioterapii, pozwalając świadomie wybrać
substancję biologicznie czynną najlepiej transportowaną do wnętrza
danego typu komórek.

Mgr inż. Przemysław Jarząb

"Fala THz w biologii i medycynie"

na który złożą się następujące zagadnienia:

- właściwości fizyczne fali THz
- absorpcja THz przez wodę
- identyfikacja tkanek
- identyfikacja zmian w tkankach
- identyfikacja substancji biologicznych
- laboratorium THz w I-28 (uklad fotomiksera)
- wyniki badań